MINUTERIE DE DOUCHE

Le minuterie de douche peut être programmé entre (7 min - 15 min) par tranche de
 1 min et le delay de verrouillage entre (5 min - 30 min) par tranche de 5 min.

1: Installer les 4 piles AAA NOTE : Durée de vie des piles +- 1 Ans.

2: L’indicateur allume, appuyer sur le bouton pour entré en mode programmation .

3: L’indicateur clignote rapidement, (mode programmation temps de douche activé).

4: Pour un temps de douche préprogrammer de 7min, ne plus appuyé sur le bouton jusqua l`ìndicateur arrête de clignoter.
ou
 Appuyer a nouveau sur le bouton pour ajusté le temps de douche , l’indicateur clignote 8 fois (8min), appuyer a nouveau l’indicateur clignote 9 fois (9 min) ….etc . MAX 15min.

5: Pour sortir du mode programmation temps de douche, ne plus appuyé sur le bouton jusqua l`ìndicateur arrête de clignoter.

6: L’indicateur allume , appuyer sur le bouton pour entré en (mode programmation temps de verrouillage).

7: L’indicateur clignote rapidement, (mode programmation temps de verrouillage activé).

8: Pour déactiver votre temps de verrouillage, ne plus appuyé sur le bouton jusqua l`ìndicateur arrête de clignoter.
ou
Pour programmé un temps de verrouillage, Appuyer a nouveau sur le bouton , l’indicateur clignote 1 fois (5min), appuyer a nouveau l’indicateur clignote 2 fois (10 min) ….etc . MAX 30min.

9: Pour sortir du mode programmation temps de verrouillage, ne plus appuyé sur le bouton jusqua l`ìndicateur arrete de clignoter.

Félécitation votre minuterie de douche est prête a l’utilisation.

Activé la minuterie :

1: Pour activer la douche, appuyer sur le bouton 2sec (la valve ouvre et l`ìndicateur clignote a toute les sec).

2: Pour une pause de douche (Pause Savon), appuyer sur le bouton pendant 1sec (la valve se ferme et l`ìndicateur reste allumé). Pour sortir de la pause appuyer a nouveau sur le bouton, (La valve s`ouvre et l`ìndicateur clignote).

3: Pour vous indiquer qu`il vous reste seulement 1min avant la fermeture de l`eau, la minuterie ferme et re-ouvre l`eau dans un delay de 2 sec.

4: Lorsque l`ìndicateur clignote toute les 5sec votre minuterie est en mode verrouillage pour un delay que vous avez programmé.

Note: Le mode pause savon cheveux ferme l`eau et arrete le décompte de la minuterie pour un delay maximun de 3 min, après se delay la minuterie ouvre la valve et continue en mode normal.

La valve ferme jamais complètement pour enlever le pression dans la tuyautrie.